## Slide 1: Titrering
Kemi C for HF
Kapitel 11

## Slide 2: Titrering
En titrering er en kemisk analysemetode
Metoden bruges til at bestemme stofmængdekoncentrationen af et stof opløst i væske (ofte vand)
Vi tager udgangspunkt i et konkret eksempel: vi vil bestemme koncentrationen af salt (natriumchlorid) i havvand

## Slide 3: Havvand
Havvand består af vand hvori der er opløst salte
Det primære salt i havvand er natriumchlorid
Natriumchlorid er letopløseligt (endda særdeles letopløseligt)
Natriumhclorid kan indgå i en fældningsreaktion med sølv(1+)nitrat
Med stofformler: NaCl(aq) + AgNO3(aq) ⟶ AgCl(s) + NaNO3(aq)
På ionform: Ag+(aq) + Cl-(aq) ⟶ AgCl(s)
Der dannes hvidt bundfald af sølv(1+)chlorid

## Slide 4: Kaliumchromat
(Forklaringen på hvorfor vi skal se på kaliumchromat, kommer senere)
Kaliumchromat har formlen K2CrO4 og består af ionerne K+ og CrO42-
Kaliumchromat er også letopløseligt
Ved blanding af en opløsning af kaliumchromat og sølv(I)nitrat fældes der sølv(1+)chromat
Sølv(1+)chromat er rødt

## Slide 5: kaliumchromat
Fældningsreaktion med stofformler:
K2CrO4(aq) + 2AgNO3(aq) ⟶ Ag2CrO4(s) + 2KNO3(aq)
Fældningsreaktion på ionform:
2Ag+(aq) + CrO42-(aq) ⟶ Ag2CrO4(s)

## Slide 6: Titrering
Titrering består af to dele
1. En praktisk del i laboratoriet
2. En beregningsdel

## Slide 7: Del 1: I laboratoriet - UDSTYR
måleglas
konisk kolbe
stativ med buretteholder og burette

## Slide 8: Del 1: I laboratoriet - UDSTYR
magnetomrører
magnet
tragt

## Slide 9: Del 1: I laboratoriet - kemikalier
havvand
(okay, flasken ser lidt tom ud)
sølv(I)nitrat
kaliumchromat
(opløst i vand)

## Slide 10: Del 1: I laboratoriet - Udførsel
1. Afmål 20,0 mL havvand med et måleglas
2. Overfør havvand til den koniske kolbe
3. Tilsæt nogle dråber kaliumchromatopløsning til kolben
4. Læg en magnet i kolben
5. Fyld buretten op med sølv(1+)nitrat-opløsning (brug tragt)
6. Sæt kolben på magnetomrører under buretten og tænd for magnetomrører
7. Tilsæt sølv(1+)nitrat fra buretten til opløsningen skifter farve (hvid⟶ rød)
8. Aflæs forbrugt volumen af sølv(1+)nitrat

## Slide 11: Titrand og titrator
Det stof vi skal finde koncentrationen af, kaldes for titrand
I vores tilfælde er NaCl-opløsning vores titrand
Det stof vi tilsætter fra buretten kaldes for titrator
I vores tilfælde er AgNO3-opløsning vores titrator

## Slide 12: Indikatoren (Kaliumchromat)
Der er to stoffer i vores kolbe der kan udfældes med sølv(1+)nitrat fra buretten:
1) NaCl(aq) + AgNO3(aq) ⟶ AgCl(s) + NaNO3(aq)
  AgCl giver hvidt bundfald
2) K2CrO4(aq) + 2AgNO3(aq) ⟶ Ag2CrO4(s) + 2KNO3(aq)
  Ag2CrO4 giver rødt bundfald
  AgCl (hvidt) er mest tungtopløseligt
  Når al AgCl er udfældet, starter udfældningen af Ag2CrO4 (rødt)
  Når opløsningens farve skifter fra hvid til rød ved vi at der er tilsat lige så meget AgNO3 som der oprindeligt var NaCl (stofmængde)

## Slide 13: Ækvivalente mængder
Ifølge reaktionsskemaet reagerer natriumchlorid og sølv(1+)nitrat i forholdet 1:1
1 mol natriumchlorid vil derfor reagere med 1 mol sølv(1+)nitrat
Vi siger at der er ækvivalente mængder
Hvis vi i stedet for havde to stoffer (A og B) der reagerede i forholdet 1:2 (A + 2B …) ville 1 mol A og 2 mol B være ækvivalente mængder

## Slide 14: Ækvivalenspunkt
Når vi under en titrering har tilsat en stofmængde af titrator (fra buretten) der er er ækvivalent med stofmængden af titrand (i kolben) siger vi at vi har nået ækvivalenspunktet

## Slide 15: Del 2: beregninger
Fra forsøget har vi følgende oplysninger:
Volumen af havvand: V(NaCl) = 20,0 mL
Stofmængdekoncentration af sølv(1+)nitrat: c(AgNO3) = 0,50 mol/L
Volumen af tilsat opløsning af sølv(1+)nitrat: V(AgNO3) = 22,6 mL
Vi kender IKKE koncentration af natriumchlorid i havvand: c(NaCl)

## Slide 16: Del 2: beregninger
Vi skal nu bruge de kendte(!) formler:
n: stofmængde i mol
c: stofmængdekoncentration i mol/L
V: volumen i L

## Slide 17: Del 2: beregninger
I beregningsdelen efter en titrering er der tre skridt
1. skridt: beregn stofmængden af titrator:
n(AgNO3) = c(AgNO3)∙V(AgNO3) = 0,50 mol/L∙22,6 mL = 11,3 mmol
2. skridt: omsæt til stofmængden af titrand:
Da de to stoffer reagerer i forholdet 1:1 (Ag+(aq) + Cl-(aq) ⟶ AgCl(s)) er stofmængderne ens:
n(NaCl) = n(AgNO3) = 11,3 mmol

## Slide 18: Del 2: beregninger
3. skridt: beregn stofmængdekoncentration af titrand:
Slutresultatet er altså, at stofmængdekoncentrationen af natriumchlorid i havvand er 0,565 mol/L

## Slide 19: Opgaver
Opgaveark: opgaver kapitel 11.docx
Opgave 1+2
30 minutter

## Slide 20: Omregning til g/L
Enheden mol/L (mol pr. liter) er ikke altid den bedst egnede – den er fx uforståelig for folk uden kendskab til kemi
Man kan omregne til enheden g/L (gram pr. liter)
Vi kan betegne denne størrelse med α (det græske bogstav alfa)
Den beregnes af formlen:
α = c∙M,
hvor α er koncentrationen i enheden g/L, c er stofmængdekoncentrationen i enheden mol/L og M er molarmassen i enheden g/mol

## Slide 21: Omregning til g/L
I vores eksempel fandt vi c = 0,565 mol/L
Molarmassen for NaCl kan beregnes:
M = 35,45 g/mol+22,99 g/mol = 58,44 g/mol
Og dermed kan vi beregne
α = c∙M = 0,565 mol/L∙58,44 g/mol = 33,0 g/L
NB: α er ikke en ”officiel” betegnelse for denne størrelse

## Slide 22: Omregning til masseprocent
En anden måde at angive koncentration på, er at angive det som en masseprocent
På forrige side beregnede vi koncentrationen til at være 33,0 g/L
En liter havvand vejer ca. 1000 g
Mass
En anden måde at angive koncentration på, er at angive det som en masseprocent
På forrige side beregnede vi koncentrationen til at være 33,0 g/L
En liter havvand vejer ca. 1000 g
Masseprocenten beregnes:
Masseprocenten beregnes:
〖𝑐_𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒〗_%= (33,0 𝑔)/(1000 𝑔)∙100 %=3,3 %
En anden måde at angive koncentration på, er at angive det som en masseprocent
På forrige side beregnede vi koncentrationen til at være 33,0 g/L
En liter havvand vejer ca. 1000 g

## Slide 23: Opgaver
Opgave 3+4
20 minutter

## Slide 24: Oversigt
Titrering: bestemmelse af stofmængdekoncentration
Ækvivalente mængder
Titrand og titrator
Ækvivalenspunkt
Burette, koniske kolbe
Indikator
Omregning til masseprocent